## Slide 1: Система координат детали, станка, инструмента
1 Система координат детали.
2 Система координат станка.
3 Система координат инструмента.
Z
X
Y

## Slide 2: Система координат детали
Система координат детали –
это система, в которой определены
все размеры данной детали и даны
координаты всех опорных точек
контура детали.
Система координат детали и программы обычно совмещены и представляются единой системой, в которой и производится программирование и выполняется обработка детали.

## Slide 3: Система координат детали
Для станков с ЧПУ наиболее употребительны
прямоугольные (декартовы), цилиндрические
и сферические системы координат.

## Slide 4: Прямоугольная система координат
В прямоугольной системе координатами некоторой точки А называются взятые с определенным знаком расстояния x,y,z от этой точки до трех взаимно перпендикулярных координатных плоскостей.
Точка пересечения координатных плоскостей называется началом координат, а координаты x,y,z - соответственно абсциссой, ординатой и аппликатой.

## Slide 5: Цилиндрическая система координат
В цилиндрической системе координат положение точки в пространстве задается полярными координатами: радиусом ρ и центральным углом φ (положение проекции точки на основной плоскости), а также аппликатой z - расстоянием от точки до плоскости.

## Slide 6: Сферическая система координат
В сферической системе координат точка задается длиной радиус-вектора R, долготой φ и полярным углом Ө (тета)

## Slide 7: Система координат станка
Система координат станка
является главной расчетной
системой, в которой
определяются
предельные перемещения,
начальные и текущие положения рабочих органов станка.

## Slide 8: Система координат станка
В качестве единой
системы координат
для всех станков с ЧПУ
принята стандартная
(правая) система,
при которой оси x,y,z указывают положительные перемещения инструментов относительно подвижной части станка.

## Slide 9: Система координат станка
Положительные направления осей координат определяются по правилу правой руки. Большой палец указывает положительное направление оси абсцисс, указательный – оси ординат, средний – оси аппликат.
Ось z всегда совпадает
с осью вращения
шпинделя станка.

## Slide 10: Система координат станка
Другое правило определяет положительно направление вращения. Если расположить большой палец по направлению оси, то остальные согнутые пальцы укажут направление вращения.

## Slide 11: Система координат инструмента
Система координат
инструмента предназначена
для задания положения его
режущей части
относительно державки.
Xи
Zи
Т

## Slide 12: Система координат инструмента
Удобно пользоваться единой системой координат
инструмента Хи и Zи, оси которой параллельны
соответствующим осям координат станка и направлены в
ту же сторону.
Начало системы располагают в базовой
точке Т инструментального блока.
Режущая часть инструмента характеризуется
положением его вершины (r, Хи и Zи) и
режущих кромок (φ, φ1, 2 φ и D).
Р – настроечная точка инструмента является
расчетной для траектории.