## Slide 1: Многокритериальная параметрическая оптимизация систем управления
К У Р С О В А Я Р А Б О Т А
по дисциплине:
«Проектирование систем управления»

## Slide 2: Задание
Выбрать реальную систему и описать ее работу, приведя
функциональную схему (ФС).
Получить модель выбранной системы (не ниже 3-го порядка) в виде структурной схемы и описать ее связь с ФС.
Получить переходную функцию (ПФ) исходной системы.
В качестве выходных параметров использовать:
1) перерегулирование и 2) время регулирования.
Обоснованно выбрать варьируемые параметры.
Определить область работоспособности системы.
Использовать в качестве критериев оптимальности:
  среднеквадратическую ошибку, выходные параметры
  и аддитивный суперкритерий .

## Slide 3: Задание (продолжение)
  Оптимизировать исходную систему поочередно по разным критериям, обоснованно используя в качестве инструмента методы параметрической оптимизации.
  Получить для каждого из найденных оптимальных значений варьируемых параметров переходные функции.
  Привести графики переходных функций, сравнить их между собой по внешним параметрам в зависимости от исследуемых критериев и сделать выводы.
  Построить в пространстве критериев множество Парето.
  Изобразить внешний вид системы или ее части с
  помощью пакета AutoCAD в 3D.
  Привести список использованной литературы и web-
  адреса источников информации.

## Slide 4: Описание работы системы стабилизации (СС) самолета по углу тангажа
Гироскопический блок, ось которого направлена вдоль вертикальной оси самолета, имеет выходной потенциометр, неподвижно закрепленный на фюзеляже.
При отклонении горизонтальной оси самолета на некоторый угол (угол тангажа), корпус потенциометра повернется на тот же угол, т.к. гироскоп стремится сохранить свое положение неизменным.
Выходной потенциометр соединен с задающим потенциометром, при перемещении ползунка которого в потенциометрической системе образуется напряжение рассогласования Uп, которое поступает на усилитель. Усилитель питает двухфазный электродвигатель переменного тока, приводящий в движение через редуктор золотник гидроусилителя. Гидроусилитель и силовой поршень цилиндра образуют гидравлическую рулевую машинку.
При смещении золотника поршень цилиндра перемещается и поворачивает через рычаг руль высоты. С рулем высоты связан потенциометр обратной связи, с которого снимается напряжение обратной связи Uос, соответствующее углу поворота руля Uбв.
Самолет под действием руля высоты будет перемещаться до тех пор, пока его ось не повернется на угол c(t). В этом случае напряжение рассогласования Uп станет равным нулю, и самолет начнет набирать высоту под заданным углом тангажа.

## Slide 5: Структурная схема СС самолета по углу тангажа
Ф(s)
1 – задающий потенциометр; 2 – усилитель;
3 – электродвигатель;
4 – редуктор и гидравлическая рулевая машинка;
5 – объект регулирования (самолет);
6 – рычаг, руль высоты и потенциометр обратной связи.

## Slide 6: Модели устройств СС самолета
  Задающий потенциометр.
Передаточная функция потенциометра:
,
где Кп=1 - коэффициент пропорциональности.
2. Усилитель.
Передаточная функция усилителя:
,
где Ку - коэффициент усиления.
Двигатель.
Передаточная функция двигателя:
где К1=0,157 – коэффициент усиления;
Т1=0,28 - постоянная времени двигателя.
Летательный аппарат.
Рулевая машинка.
, где К3=30
Потенциометр обратной связи.
К2
Т2
Т3
0,57
0,33
0,143
1,0

## Slide 7: Выбор варьируемых параметров
В процессе проведения оптимизации данной системы изменениям следует подвергнуть только коэффициент усиления Ку.
Другие параметры будут оставаться неизменными, т.к. их варьирование связано с практическим неудобством их реального изменения в системе может повлечь значительные конструктивные изменения.
Например, выбрав в качестве варьируемого параметра постоянную времени T1, мы должны иметь в виду, что это может потребовать изменений в конструкции или даже замены двигателя и т.п., что нецелесообразно.

## Slide 8: Описание модели СС самолета в передаточных функциях
Передаточная функция разомкнутой системы самолета по углу тангажа с учетом передаточных функций все входящих в нее устройств будет иметь вид:
Передаточная функция замкнутой системы с учетом отрицательной обратной связи с коэффициентом Кос будет иметь вид:
К=КпКуК1К2К3.
где

## Slide 9: Определение области работоспособности
Поскольку условия работоспособности в задании не оговорены,
то будем исходить из самых слабых возможных ограничений.
Таковыми, как известно, являются требования устойчивости:
если система становится неустойчивой – значит она перестает
быть работоспособной.
Поэтому если из условия нахождения системы на границе
устойчивости мы получим ограничения на варьируемые
параметры, то это и позволит, по существу, определить одну из
границ максимально возможной области работоспособности.
Другие границы этой области можно определить из других
разумных условий: например, обеспечения передачи
информационных сигналов между устройствами системы и т.п.

## Slide 10
Для того чтобы составить характеристическое уравнение,
необходимо приравнять знаменатель передаточной
функции замкнутой системы к нулю:
Раскрывая скобки и подставляя числовые значения всех
параметров, кроме К, получаем:
По коэффициентам этого уравнения составим
определитель Гурвица и приравняем его нулю, т.к. это
соответствует границе устойчивости:
Итак, в рассматриваемой системе выбран один варьируемый параметр: коэффициент усиления Ку, - который входит как сомножитель в общий коэффициент передачи разомкнутой системы К.
Отсюда К = 12,98 , и тогда

## Slide 11: Пример определения ОРx (продолжение)
При Ку = 4,34 система находится на границе устойчивости, следовательно при Ку < 4,34 система будет устойчива.
Поскольку варьируемый параметр всего один, то область работоспособности в этом частном случае представляет собой отрезок значений на действительной прямой, т.е. диапазон значений.
Верхнее значение диапазона изменения параметра Ку=4,34.
Нижнее значение диапазона определим из условия обеспечения передачи информации от устройства к устройству: неразрывности (прямой) цепи. Из этого условия следует, что коэффициенты передачи всех устройств, в том числе и усилителя, должны быть больше нуля! Если хотя бы один из них будет равен нулю, произойдет разрыв цепи, и информация не пройдет на выход системы.
Исходя из этого нижнее значение диапазона: Ку=0.
В результате получаем диапазон изменения варьируемого (управляемого) параметра Ку:

## Slide 12: Схема моделирования исходной системы
Ф(s)
Ку=1

## Slide 13: Переходная функция исходной системы
17% =
tрег= 1,4 c
При Ку=1

## Slide 14: Переходная функция системы после оптимизации по среднеквадратической ошибке

## Slide 15: Переходная функция СУ после оптимизации по среднеквадратической ошибке
35% =
tрег= 2,3 c
vуст=1.00
10% от vуст

## Slide 16: Переходные функции исходной системы до и после оптимизации по среднеквадратической ошибке

## Slide 17: Схема моделирования для оптимизации по критерию «минимум времени регулирования».
ЦФ

## Slide 18: Переходная функция исходной системы
v(t)
17% =
tрег= 1,4 c

## Slide 19
По критерию СКО
Исходная
система
По времени регулирования
По перерегулированию
По суперкритерию
Построение множества Парето
Множество Парето